Strana			Obsah

4		1.	VŠEOBECNÉ INFORMACE

4		1.1	VŠEOBECNÉ INFORMACE

6		1.2 	SYMBOLY

6		1.2.1 	Redakční piktogramy

6		1.2.2 	Bezpečnostní piktogramy

8		1.3 	IDENTIFIKACE HLAVNÍCH SOUČÁSTÍ

10		1.4	POPIS PROVOZU

10		1.4.1	SECCO ASCIUTTO

10		1.4.2	SECCO ASCIUTTO THERMO

10		1.5	UPOZORNĚNÍ

14		2.	INSTALACE

14		2.1	UMÍSTĚNÍ NA ZEĎ S ODVODEM KONDENZÁTU DO NÁDRŽE

16		2.2	UMÍSTĚNÍ NA ZEĎ S PRŮBĚŽNÝM ODVODEM KONDENZÁTU

20		2.3	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ

20		2.4	PORUCHY NAPÁJENÍ

22		3.	POUŽITÍ A ÚDRŽBA

22		3.1	ŘÍDÍCÍ PANEL

22		3.2	VÝBĚR FUNKCÍ

22		3.2.1	Přerušení provozu

24		3.2.2	Výběr provozního typu (SECCO ASCIUTTO)

24		3.2.3	Výběr provozního typu (SECCO ASCIUTTO THERMO)

28		3.2.4	Zobrazení relativní vlhkosti na displeji

30		3.3	PROVOZ S PRŮBĚŽNÝM ODVODEM

30		3.4	PROVOZ PŘI NÍZKÉ TEPLOTĚ

32		3.5	VYPRÁZDNĚNÍ NÁDRŽE

34		3.6	VYJMUTÍ A VYČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU

34		3.7	PŘEPRAVA ODVLHČOVAČE

34		3.8	BĚŽNÁ ÚDRŽBA

36		3.9	VYČIŠTĚNÍ ODVLHČOVAČE

36		3.10	SKLADOVÁNÍ ODVLHČOVAČE

38		SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ TYPU SECCO ASCIUTTO

39		SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ TYPU SECCO ASCIUTTO THERMO

40		SPECIFIKACE

42		ODSTRAŇOVÁNÍ BĚŽNÝCH ZÁVAD

STRANA 2

1.1  	VŠEOBECNÉ INFORMACE

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Předně vám chceme poděkovat, že jste si

zakoupili odvlhčovač vzduchu od naší společnosti.

Tento dokument je striktně poskytnut pouze pro

toto zařízení a ve všech platných právních

aspektech a není dovoleno jej předat třetí straně

bez předcházejícího souhlasu výrobce.

Přečtěte tento manuál pečlivě před tím, než

uvedete zařízení do provozu (instalací,

údržbou a použitím) a řiďte se instrukcemi

uvedenými v jednotlivých kapitolách.

Uschovejte manuál pro použití v budoucnosti.

Po sejmutí obalu si zkontrolujte, zda je

zařízení nepoškozené a v normálním stavu.

Obal nesmí být ponechán v dosahu dětí, jelikož

může dojít k jejich zranění.

VÝROBCE NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA ŠKODY

NA OSOBÁCH NEBO MAJETKU, ZPŮSOBENÉ

JEDNÁNÍM, KTERÉ NEBYLO V SOULADU

S TĚMITO INSTRUKCEMI.

Výrobce si vyhrazuje právo provést viditelné

změny na vzhledu zařízení, i když základní

funkce tohoto zařízení zůstanou nezměněny.

V průběhu instalace a údržby dodržujte pokyny

uvedené v tomto manuálu, jakož instrukce

vyznačené na štítcích uvnitř jednotky, právě tak

jako pokyny, které souvisí s provozem zařízení

určené bezpečnostními předpisy jednotlivých zemí.

STRANA 4

1.2 	SYMBOLY

Piktogramy uvedené v následující kapitole

poskytují nezbytné informace pro správný,

bezpečný provoz zařízení v co nejrychlejší

a nejpochopitelnější formě.

1.2.1	Redakční piktogramy

Servis

- Odvolává se na situace, ve kterých byste

měli informovat servisní oddělení společnosti:

TECHNICKÝ SERVIS ZÁKAZNÍKA

Ukazováček

- Odstavce označené tímto symbolem obsahují

velmi důležité informace a doporučení, úzce

související s bezpečností.

Jejich neuposlechnutí může způsobit:

- nebezpečí poranění provozovatele

- ztrátu záruk

- odepření odpovědnosti výrobcem

Zdvižená ruka

- Upozorňuje na činnosti, které absolutně nesmí

být provedeny

1.2.2	Bezpečnostní piktogramy

Nebezpečí vysokého napětí

- Signály obsluze, která by si svým působení

mohla přivodit zranění elektrickým proudem,

pokud nebude dodržovat uvedené bezpečnostní

předpisy.

Všeobecná nebezpečí

- Signály obsluze, která by si svým působení

mohla přivodit fyzická zranění, pokud nebude

dodržovat uvedené bezpečnostní předpisy.

Nebezpečí způsobené teplem

- Signály obsluze, která by si svým působení

mohla přivodit popálení, pokud nebude

dodržovat uvedené bezpečnostní předpisy

STRANA 6

DŮLEŽITÉ !

Aby se předešlo jakémukoliv nebezpečí z poranění

elektrickým proudem, vždy odpojte přístroj z napájení

před tím, než začnete manipulovat s elektrickým

připojením nebo provádět jakékoliv servisní práce

na přístroji.

Takto označené instrukce musí být známy všem

osobám, které budou přístroj dopravovat nebo

instalovat.

LIKVIDACE

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená,

že ani výrobek, ani obal nemohou být považovány

za normální komunální odpad, ale musí být likvidovány

v místech určených pro recyklaci elektrických a

elektronických zařízení. Váš podíl na správné manipulaci

s výrobkem chrání životní prostředí vašich známých.

Zdraví a životní prostředí může být ohroženo

nesprávnou manipulací.

Další informace o recyklaci produktu obdržíte v místě

vaší místní samosprávy, co se týká sběrného místa,

nebo můžete dát zboží k recyklaci v místě nákupu.

Tato ustanovení jsou závazná pouze v zemích EU.

1.3	IDENTIFIKACE HLAVNÍCH SOUČÁSTÍ (Obr. 1a, 1b)

1)Řídící panel

2)Vzduchový filtr

3)Sběrná kondenzační nádrž

4)Držák na přemístění

5)Mřížka odvodu vzduchu

6)Mřížka přívodu vzduchu

7)Otvory na stěnovou aplikaci

STRANA 8

1.4	POPIS PROVOZU

Tento produkt vám umožní vysušit koupelnu

rychleji pomocí urychlení normálního odpařování

vody z vypraných oděvů.

Vlhký vzduch hnaný ventilátorem se vysušuje

v komoře, kde kondenzuje vzdušná vlhkost

do vodních kapek, které jsou sbírány do níže

položené nádrže.

K dosažení co nejkratšího času sušení a co

nejnižší spotřeby energie postupujte podle

následujících instrukcí:

- Umístěte zařízení ve stejné místnosti

jako pověšené prádlo

- Umístěte vysoušeč v co nejmenší místnosti

- Zavřete v místnosti okna i dveře

- Odstraňte veškeré zdroje vlhkosti

- Odstraňte z prádla co největší množství vody

1.4.1	SECCO ASCIUTTO

Pomocí funkce tlačítka „MODE“ můžete vybrat

dva různé provozní typy podle vašich požadavků:

- SUŠENÍ

- SUPER - SUŠENÍ

1.4.2	SECCO ASCIUTTO THERMO

Pomocí funkce tlačítka „MODE“ můžete vybrat

dva různé provozní typy podle vašich požadavků:

- SUŠENÍ

- SUPER – SUŠENÍ

- SUŠENÍ + TOPENÍ

- SUPER – SUŠENÍ + TOPENÍ

- TOPENÍ

1.5	UPOZORNĚNÍ

- Abyste předešli poškození kompresoru při

dalším spuštění, nastane další aktivace se

zpožděním 3 minuty po posledním vypnutí.

- Přístroj musí být používán pouze v souladu

s účelem, pro který byl vyroben, tj. pro

odvlhčení prostoru, ve kterém byl umístěn.

Veškerá další použití nejsou správná a tudíž

nebezpečná.

STRANA 10

Výrobce není odpovědný za osobní zranění

nebo poškození majetku způsobené nevhodným,

nesprávným nebo neodůvodněným použitím.

- V případě rozbití nebo nesprávné funkce přístroje,

vypněte přístroj a nepokoušejte se ho opravit.

Pro opravu přístroje kontaktujte technický servis

prodejce autorizovaný výrobcem a vyžádejte si

originální náhradní díly pro opravu. Nedodržení

těchto instrukcí může ovlivnit bezpečnost přístroje.

- Nedovolte, aby s přístrojem manipulovali děti

nebo nesvéprávné osoby bez dohledu.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely v koupelně

nebo sprše bez dodržení speciálních předpisů.

- Neinstalujte zařízení v prostorách, kde vzduch

může obsahovat plyny, oleje nebo sirnaté látky,

nebo blízko zdrojů tepla.

- Neumísťujte na vrchní část přístroje těžké nebo

horké předměty.

- Pokud si již nepřejete používat přístroj, pak jej

musíte odpojit od napájení. Rizikové části

přístroje musí být ošetřeny tak aby byly neškodné,

protože jsou nebezpečné, pokud si s nimi hrají děti.

UPOZORNĚNÍ!

TENTO PRODUKT OBSAHUJE EKOLOGICKÉ

CHLADIVO R 134A S P.O.Z. = 0 (POTENCIÁL

OZONOVÉ SPOTŘEBY). PO SKONČENÍ

ŽIVOTNOSTI MUSÍ BÝT DODÁN DO SPECIÁLNÍCH

CENTER. INFORMACE VÁM PODÁ MÍSTNÍ ÚŘAD.

Nevypouštějte R 134A do atmosféry: R 134A je

skleníkový plyn, uvedený v Kjótském protokolu

s Potencionálem Globálního Oteplování

(P.G.O.) = 1300

STRANA 12

INSTALACE

Umístěte přístroj ve vhodném prostředí. Doporučené

je prostředí s vysokým stupněm vlhkosti, která vytváří

problém, jako jsou koupelny, vlhké místnosti a obytné

prostory všeobecně.

Zařízení může být také použito na suchém místě

v prádelnách.

Tam musí být dodržena vzdálenost alespoň 65 mm

od každé strany odvlhčovače a 200 mm nad ním.

Ujistěte se, že záclony nebo jiné předměty či látky

nebrání přístupu vzduchu do vstupní mřížky a taktéž

odvodu z výstupní mřížky (Obr. 2)

2.1	UMÍSTĚNÍ NA ZEĎ S ODVODEM KONDENZÁTU

DO NÁDRŽE

Odvlhčovač může být zavěšen na zdi způsobem,

který je níže popsaný (Obr. 3).

Vyvrtejte dva 9 mm široké otvory ve zdi s pomocí

dodané šablony. Vložte dva nosné šrouby (v dodávce)

a zavěste přístroj na zeď (ujistěte se, že háčky jsou

pevně v hmoždinkách).

STRANA 14

2.2	UMÍSTĚNÍ NA ZEĎ S PRŮBĚŽNÝM

ODVODEM KONDENZÁTU

K provedení této instalace je nutné postupovat

podle instrukce uvedené výše a přizpůsobit

systém odtoku kondenzátu následujícím způsobem:

- Vyjměte nádrž z uložení

- Použitím šroubováku nebo nože odstraňte

ucpávku ukázanou na obrázku a vložte dodanou

tvarovanou odtokovou hadici (obr. 4)

- Odstraňte černou těsnou ucpávku hadicové

přípojky umístěné v horní části uložení nádrže

a umístěte jí do druhého otvoru na straně (obr. 5).

- Vložte profilovanou hadici do držáku hadice(obr.6),

a zajistěte dodanou sponkou. Protáhněte druhý

konec hadice do zadní části odvlhčovače a vložte

do odtoku ve zdi (pokud je to nutné, odstřihněte

přebývající části hadice).

- Vraťte prázdnou nádrž do uložení.

STRANA 16

Pokud chcete připojit přístroj na zdroj elektrické

energie s použitím napájecích kabelů, podívejte

se na vrtací šablonu, kde jsou vývody vyznačeny.

UPOZORNĚNÍ: Následující práce mohou být

prováděny pouze specializovaným pracovníkem

v souladu s předpisy platnými v dané zemi.

Zkontrolujte, zda napěťové údaje na štítku

přístroje odpovídají údajům na svorkách

elektrického napájení.

Ujistěte se, že před napojením a montáží přístroje

do sítě jsou veškerá spojení bez napětí.

Přesvědčte se také, zda má napojovaný systém

patřičné uzemnění, a že rozměry připojovaných

kabelů odpovídají požadavkům.

DŮLEŽITÉ: V souladu s předpisy pro zapojení musí

být přívodní kabel vybaven unipolární přípojkou,

kompatibilní s maximální absorpční energií přístroje

a se spínacími kontakty, které umožňují celkové

vypnutí ze sítě, které odpovídá podmínkám

specifikovaným pro přepětí kategorie III.

Při připojování kabelů postupujte následovně (obr. 7):

- Odšroubujte šroubky („1“) přidržující kryt

svorkovnice(„2“) na stěně odvlhčovače.

- Odstraňte napájecí kabel odvlhčovače.

STRANA 18

Připojte kabely v souladu se symboly na

krytu svorkovnice.

Vezměte kryt svorkovnice a znovu připevněte

Šrouby do původní polohy.

2.3	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ

Před tím, než zapnete přístroj do napájení,

ujistěte se, že:

- údaje na identifikační desce odpovídají údajům

na napájecí svorkovnici

- silové připojení má uzemnění o patřičné

velikosti pro startovací proud 20A a je chráněno

T pojistkou 10A

- zásuvka má kapacitu 10A při 230V. Pokud

zásuvka není kompatibilní se zástrčkou, vyměňte

jí za CEI standard.

- prodlužovací kabel (pokud je použit) musí mít

průřez minimálně 1,5 mm².

- Přístroj je nainstalován v souladu s místní

legislativou

- tabulkový příkon odvlhčovače, ve spojení

s dalšími přístroji domácnosti, nepřekročí kapacitu

pojistek a nedojde ke zkratu.

UPOZORNĚNÍ: Výměna přívodního napájecího kabelu,

pokud bude nutná, musí být provedená pouze technickým

servisem Olimpia Splendid, nebo osobou, která má

stejnou kvalifikaci a zkušenosti.

2.4.	 PORUCHY NAPÁJENÍ

Pokud dojde k výpadku proudu v průběhu provozu

přístroje, pamatuje si odvlhčovač svojí poslední

provozní funkci.

Pokud dojde k obnově napájení, přístroj začne

znova provoz v souladu s předchozím nastavením.

STRANA 20

3.	POUŽITÍ A ÚDRŽBA

3.1 	ŘÍDÍCÍ PANEL

Odvlhčovač, který jste zakoupili, má přednost

v elektronické logice v řízení provozu a optimalizaci

spotřeby a výkonu.

Značky a informace na displeji řídícího pultu mají

následující významy (obr. 8 a 9):

1) tlačítko Start / Zastavení

2) tlačítko výběru provozní funkce

3) tlačítko Požadovaná vlhkost / Zvýšení teploty

4) tlačítko Požadovaná vlhkost / Snížení teploty

5) tlačítko Zjištění vlhkosti prostředí / Teplotní výstraha

6) hodnota teploty v prostoru

7) hodnota vlhkosti v prostoru

8) ukazatel provozních stavů

9) kondenzátní nádrž je plná / chybové označení

3.2 	VÝBĚR FUNKCÍ

3.2.1 	Zastavení. Tlačítko (1)

Toto tlačítko aktivuje odvlhčovač nebo ho vystaví

do čekací polohy.

Později se ukáže na displeji ´- -  - -´a odvlhčovač

se vypne.

Pro obnovení chodu stiskněte opět tlačítko (1).

STRANA 22

3.2.2	Výběr provozního typu (SECCO ASCIUTTO)

Tlačítko 2 (obrázek 8) vám nabízí možnost výběru

dvou rozdílných provozních aplikací:

- SUŠENÍ

Aktivace této funkce je označena symbolem „kapka“,

svítící na displeji.

Je možné nastavit požadovaný stupeň vlhkosti

v prostoru, ve kterém je přístroj umístěn.

Jednoduše stiskněte tlačítko (3) nebo (4) a hodnota

relativní vlhkosti se zvýší nebo sníží po 5% krocích:

Hodnota vlhkosti je zobrazena na displeji v poli(7),

(obrázek 8). Zařízení pracuje do té doby, dokud

nedosáhne požadované vlhkosti a poté se automaticky

vypne.

Jakmile hodnota relativní vlhkosti v místnosti

překročí vybranou hodnotu, sušička začne automaticky

pracovat znova.

Doporučujeme nastavovat hodnotu relativní vlhkosti

v rozmezí 40% - 60%.

- SUPER – SUŠENÍ

Aktivace této funkce je označena symbolem „tričko“,

svítící na displeji.

Slovo „HI“ se objeví na displeji stisknutím tlačítka (7)

(obrázek 8). Tato speciální funkce optimalizuje

vysoušecí proces v prádelně tím, že odvlhčovač pracuje

nepřetržitě na maximální výkon.

3.2.3 	Výběr provozního typu (SECCO ASCIUTTO THERMO)

Tlačítko 2 (obrázek 8) vám nabízí možnost výběru

dvou rozdílných provozních aplikací:

- SUŠENÍ

Aktivace této funkce je označena symbolem „kapka“,

svítící na displeji.

Je možné nastavit požadovaný stupeň vlhkosti

v prostoru, ve kterém je přístroj umístěn.

Jednoduše stiskněte tlačítko (3) nebo (4) a hodnota

relativní vlhkosti se zvýší nebo sníží po 5% krocích:

Hodnota vlhkosti je zobrazena na displeji v poli(7),

(obrázek 8). Zařízení pracuje do té doby, dokud

nedosáhne požadované vlhkosti a poté se automaticky

vypne.

STRANA 24

Jakmile hodnota relativní vlhkosti v místnosti

překročí vybranou hodnotu, sušička začne

automaticky pracovat znova.

Doporučujeme nastavovat hodnotu relativní

vlhkosti v rozmezí 40% - 60%.

- SUPER – SUŠENÍ

Aktivace této funkce je označena symbolem

„tričko“, svítící na displeji.

Slovo „HI“ se objeví na displeji stisknutím tlačítka

(7)(obrázek 8). Tato speciální funkce optimalizuje

vysoušecí proces v prádelně tím, že odvlhčovač

pracuje nepřetržitě na maximální výkon.

- SUŠENÍ / TOPENÍ

Aktivace této funkce je označena symboly „kapka“

a „slunce“, které současně svítící na displeji. Je možné

nastavit požadovanou relativní vlhkost v prostoru, ve

kterém je zařízení umístěno. Konkrétně, stisknutím

tlačítka (3) a (4) se hodnota relativní vlhkosti zvýší

nebo sníží po 5% krocích: Hodnota vlhkosti je

zobrazena na displeji v poli(7), (obrázek 9). Zařízení

pracuje do té doby, než je dosaženo požadované

vlhkosti, pak se automaticky vypne.

Jakmile hodnota relativní vlhkosti v místnosti

překročí vybranou hodnotu, sušička začne automaticky

pracovat znova.

Doporučujeme nastavovat hodnotu relativní vlhkosti

v rozmezí 40% - 60%.

Tato funkce také používá topné elektrické prvky

k ohřátí vzduchu v místnosti proto prosím vezměte

v úvahu, že se vzduch v místnosti zahřeje.

- SUPER – SUŠENÍ + TOPENÍ

Aktivace této funkce je označena symboly „tričko“

a „slunce“ svítící současně na displeji.

Slovo „HI“ se objeví na displeji stisknutím tlačítka (7)

(obrázek 9). Tato speciální funkce optimalizuje

vysoušecí proces v prádelně tím, že odvlhčovač

pracuje nepřetržitě na maximální výkon v kombinaci

s prvky elektrického topení, které ohřívá vzduch.

Proto prosím vezměte v úvahu, že se vzduch v

místnosti zahřeje.

STRANA 26

- TOPENÍ

Aktivace této funkce je označena symbolem

„slunce“ svítícím na displeji. Je možné seřídit

teplotu prostřed,í ve kterém je přístroj umístěn.

Konkrétně, stisknutím tlačítek (3) nebo (4) je

hodnota požadované teploty snižována nebo

zvyšována po krocích o 1°C. Teplota je ukázána

na displeji v místě (6) (obrázek 9). Zařízení

pracuje do té doby, než je dosaženo požadované

teploty, pak se automaticky vypne. Pokud teploty

v místnosti klesne pod požadovanou teplotu,

zařízení se opět automaticky zapne.

UPZORNĚNÍ:

Pokud ukazatel (6) vykazuje blikající symbol „Fi“,

a zařízení neohřívá vzduch žádnou z funkcí topení,

sušení + topení a super sušení, znamená to, že je

třeba vyčistit vzduchový filtr. Tuto činnost vykonejte

následovně:

Vypněte přístroj stisknutím tlačítka Start / Zastavení

Vyčistěte filtr jak je popsáno v instrukci na straně 34

Zapněte přístroj stisknutím tlačítka Start / Zastavení

Přidržte tlačítko Start / Zastavení alespoň na 5 vteřin

Aby se zrušila funkce „Fi“ na displeji.

3.2.4 	Zobrazení relativní vlhkosti na displeji

Ve všech výše uvedených provozních možnostech

stisknutím tlačítka (5) bude displej svítit a ukazovat

po dobu 5 vteřin teplotu okolí a hodnotu relativní

vlhkosti změřených přístrojem.

UPOZORNĚNÍ:

Pokud relativní vlhkost vzduchu klesne pod velmi

nízké hodnoty (20 – 25%), nebo není žádný důvod

pro chod odvlhčovače, zařízení se vypne a na displeji

hlásí funkci „Hr“.

Tato informace zmizí automaticky, pokud se začne

zvyšovat vlhkost. Pokud tento signál přetrvává i v

době zvýšené relativní vlhkosti, zavolejte servisní

středisko.

STRANA 28

3.3	PROVOZ S PRŮBĚŽNÝM ODVODEM

Provozovat odvlhčovač s průběžným odvodem

kondenzátu, vyžaduje následující kroky:

- Vyjměte nádrž ze zařízení (obr. 10)

- Odstraňte černou ucpávku uzavírající připojení

hadice v horní části krytu nádrže a umístěte jí

do druhého otvoru po straně (obr. 11).

- Vložte gumovou hadici z obdržené výstroje

do sběrné nádrže kondenzátu (na vrchu

vodotěsného prostoru nádrže).

- Zajistěte hadici kovovou sponkou z obdržené

výbavy.

- Současně stlačte zvýšené tlačítko (3) a zapuštěné

tlačítko (4) na tři vteřiny při chodu přístroje

Aktivace této funkce se objeví na displeji symbolem

Svítícího symbolu „nádrž“ (9).

UPOZORNĚNÍ: funkce průběžného odvodu

kondenzátu se vyruší v následujících případech:

Prázdná nádrž je znovu vložena.

3.4	PROVOZ PŘI NÍZKÉ TEPLOTĚ

Odvlhčovač je možné použít při extrémně nízkých

teplotách, při kterých elektronická regulace přístroje

zapne automatickou odmrazovací funkci (od

minima 5°C)

STRANA 30

3.5	VYPRÁZDNĚNÍ NÁDRŽE

Pokud hladina v nádrži dosáhne maxima,

objeví se na displeji symbol nádrže (9) a

během několika vteřin přístroj vydá zvukový

signál. Po této signalizaci se přístroj vypne.

Pro obnovení jeho činnosti musíte provést

následující úkony:

- Vyjměte nádrž z jejího uložení (obr.12)

- Odstraňte ucpávku na pravé straně

nádrže (obr.13)

- Vylijte vodu obsaženou v nádrži. Doporučujeme

Schovat tuto vodu pro pozdější použití jako

demineralizovanou vodu, např. pro žehlení.

- Vložte zpět ucpávku a vložte nádrž na její místo

UPOZORNĚNÍ:

Jedná se o nepitnou vodu! Nepoužívejte jí pro

přípravu potravin nebo vaření.

STRANA 32

3.6	VYJMUTÍ A VYČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO

FILTRU

Filtr je umístěn v sáčku spolu s instrukčním

manuálem. Pro správnou aplikaci proveďte

následující:

- Vyjměte filtr ze sáčku

- Vyjměte nádrž z jejího uložení (obr. 14 díl A)

- Vložte filtr do vidlice, a dejte pozor, zda jej

ukládáte ve správné pozici do vodítek, přitlačte

nahoru co nejdále a zavěste nad dolní

zarážku (obr. 14 díl B).

Filtr zachytí veškeré nečistoty ze vzduchu,

proto musí být čištěn každý měsíc.

- Vyjměte nádrž z jejího uložení (obr.15

dílA)

- Vytáhněte filtr směrem dolů a vyjměte ho

(obr.15 dílB)

- Propláchněte filtr pomocí proudu čisté

vody a nechte filtr vyschnout.

- Vložte zpět filtr do jeho usazení a ujistěte

se, že správně sedí ve vodítkách.

Přitiskněte filtr nahoru co nejdále a

zaklapněte za dolní zarážku.

- Vložte nádrž zpět.

3.7	PŘEPRAVA ODVLHČOVAČE

Odvlhčovač musí být transportován ve svislé poloze.

Pokud dojde k přepravě ve vodorovné pozici, vyčkejte

alespoň hodinu po jeho narovnání než ho uvedete

do provozu.

Před dopravou vyprázdněte úplně nádrž.

3.8	BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Odpojte veškeré napájení přístroje před tím,

než začnete provádět jakoukoliv údržbu.

STRANA 34

3.9	VYČIŠTĚNÍ ODVLHČOVAČE

Odpojte veškeré napájení přístroje před tím,

než začnete čistit přístroj.

Pro vnější čištění používejte pouze detergenty

(nikdy benzin, naftu nebo podobné produkty).

Použijte pouze navlhčený hadr, aby se předešlo

průniku vlhkosti dovnitř přístroje.

Nepoužívejte přímý proud vody, který by mohl

mít vliv na bezpečnost přístroje.

3.10	SKLADOVÁNÍ ODVLHČOVAČE

Vytáhněte zástrčku

Vyčistěte vzduchový filtr

Vyprázdněte kondenzát z nádrže

UPOZORNĚNÍ PRO TECHNICKÁ SERVISNÍ CENTRA

Pokud je třeba provádět na přístroji svářečské operace,

věnujte zvýšenou pozornost plastovým částem

odvlhčovače. Doporučujeme je bezpečně ochránit nebo

dočasně vyjmout.

STRANA 36

SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ

A1 - Elektronická karta (napájení)

A2 - Elektronická karta (regulace)

A3 - Karta čidla vlhkosti/teploty

B1 - Snímač vlhkosti/teploty

B2 - Čidlo odpařovače

E1 - Prvek elektrického vytápění

F1 - Teplotní ochrana kompresoru

F2 - Termostat s ručním nastavením 140°

F3 - Termostat s automatickým nastavením 90°

K1 - Kompresorové relé

K2 - Ventilátorové relé

K3 - Ventilátorové relé

K4 - Relé elektrického topného elementu

M1 - Motorem poháněný kompresor

M2 - Ventilátor

S1 - Mikrospínač naplnění nádrže

T1 - Transformátor

X1 - Napájení desky svorkovnice

X2 - Přípojka

X3 - Přípojka

X4 - Přípojka

Z1 – Kompresorový kondenzátor

STRANA 38

SPECIFIKACE

Napájecí napětí

Spotřeba energie

Spotřeba proudu

Odvlhčovací výkon

27°C – 65% RV

32°C – 80% RV

Vzduchový průtok

Chladivo

Napájení topného elementu

Maximální příkon

Objem nádrže

Rozměry

(výška x délka x šířka)mm

Váha

Maximální provozní podmínky

Suchý teploměr/mokry teploměr

Maximální provozní podmínky

Suchý teploměr/mokry teploměr

STRANA 40

ODSTRAŇOVÁNÍ BĚŽNÝCH ZÁVAD

PROBLÉM				VĚTŠINOU ZPŮSOBENO		NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Odvlhčovač nepracuje			Není zapnutý přístroj			Zapojte přístroj

Čidlo seřízeno na minimum		nastavte žádanou hodnotu

Nádrž je plná				Vyprázdněte nádrž

Přístroj neodvlhčuje			Teplota a vlhkost v místnosti		Je to za určitých okolností normální

Jsou příliš nízké			že přístroj nepracuje

Přístroj  pracuje, ale v prostoru		Prostor je příliš velký

se nesníží vlhkost 			V prostoru jsou vydatné zdroje

vlhkosti (např. pára z vaření)

Na displeji svítí kód „Hr“			Vlhkost v prostoru je příliš nízká		Spusťte přístroj při vyšších hodnotách

relativní vlhkosti

Je poškozené čidlo vlhkosti		Vypněte přístroj a kontaktujte

autorizovaný servis

Na displeji svítí kód „tE“			Čidlo prostorové odpařovací teploty	Vypněte přístroj a kontaktujte

je rozbité				autorizovaný servis

Na displeji svítí kód „Lo“		Teplota okolí je příliš nízká		Spusťte přístroj při vyšších hodnotách										relativní vlhkosti

Na displeji svítí kód „Fi“			Je špinavý vzduchový filtr		Vyčistěte vzduchový filtr (par.3.6)

Je zacloněný přívod nebo odvod	Odstraňte překážky proudění vzduchu

vzduchu do/z přístroje

STRANA 42

ČESKÁ VERZE

MANUÁLU