Strana			Obsah

4		1.	VŠEOBECNÉ INFORMACE

4		1.1	VŠEOBECNÉ INFORMACE

6		1.2 	SYMBOLY

6		1.2.1 	Redakční piktogramy

6		1.2.2 	Bezpečnostní piktogramy

8		1.3 	IDENTIFIKACE HLAVNÍCH SOUČÁSTÍ

10		1.4	POPIS PROVOZU

10		1.4.1	SECCO PUR

10		1.4.2	SECCO PUR THERMO

10		1.5	UPOZORNĚNÍ

14		2.	INSTALACE

14		2.1	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ

16		2.2	PORUCHY NAPÁJENÍ

16		2.3	MONTÁŽ KOLEČEK (Pro typy dodávané s kolečky)

18		3.	POUŽITÍ A ÚDRŽBA

18		3.1	ŘÍDÍCÍ PANEL

18		3.2	ZAPNUTÍ, ODVLHČOVÁNÍ, VYPNUTÍ

18		3.2.1	Přerušení provozu

20		3.2.2	Výběr provozního typu

22		3.2.3	Zobrazení relativní vlhkosti na displeji

24		3.3	PROVOZ S PRŮBĚŽNÝM ODVODEM

26		3.4	PROVOZ PŘI NÍZKÉ TEPLOTĚ

26		3.5	VYPRÁZDNĚNÍ NÁDRŽE

28		3.6	VYČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU

28		3.7	PŘEPRAVA ODVLHČOVAČE

30		3.8	BĚŽNÁ ÚDRŽBA

30		3.9	VYČIŠTĚNÍ ODVLHČOVAČE

30		3.10	SKLADOVÁNÍ ODVLHČOVAČE

32		SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ

34		SPECIFIKACE

36		ODSTRAŇOVÁNÍ BĚŽNÝCH ZÁVAD

STRANA 2

1.1  	VŠEOBECNÉ INFORMACE

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Předně vám chceme poděkovat, že jste si zakoupili

odvlhčovač vzduchu od naší společnosti.

Tento dokument je striktně poskytnut pouze pro

toto zařízení a ve všech platných právních aspektech

a není dovoleno jej předat třetí straně bez

předcházejícího souhlasu výrobce.

Přečtěte tento manuál pečlivě před tím, než uvedete

zařízení do provozu (instalací, údržbou a použitím)

a řiďte se instrukcemi uvedenými v jednotlivých kapitolách.

Uschovejte manuál pro použití v budoucnosti.

Po sejmutí obalu si zkontrolujte, zda je zařízení

nepoškozené a v normálním stavu.

Obal nesmí být ponechán v dosahu dětí, jelikož

může dojít k jejich zranění.

VÝROBCE NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA ŠKODY

NA OSOBÁCH NEBO MAJETKU, ZPŮSOBENÉ

JEDNÁNÍM, KTERÉ NEBYLO V SOULADU

S TĚMITO INSTRUKCEMI.

Výrobce si vyhrazuje právo provést viditelné změny

na vzhledu zařízení, i když základní funkce tohoto

zařízení zůstanou nezměněny.

V průběhu instalace a údržby dodržujte pokyny

uvedené v tomto manuálu, jakož instrukce vyznačené

na štítcích uvnitř jednotky, právě tak jako pokyny,

které souvisí s provozem zařízení určené

bezpečnostními předpisy jednotlivých zemí.

STRANA 4

1.2 	SYMBOLY

Piktogramy uvedené v následující kapitole

poskytují nezbytné informace pro správný,

bezpečný provoz zařízení v co nejrychlejší

a nejpochopitelnější formě.

1.2.1	Redakční piktogramy

Servis

- Odvolává se na situace, ve kterých byste

měli informovat servisní oddělení společnosti:

TECHNICKÝ SERVIS ZÁKAZNÍKA

Ukazováček

- Odstavce označené tímto symbolem obsahují

velmi důležité informace a doporučení, úzce

související s bezpečností.

Jejich neuposlechnutí může způsobit:

- nebezpečí poranění provozovatele

- ztrátu záruk

- odepření odpovědnosti výrobcem

Zdvižená ruka

- Upozorňuje na činnosti, které absolutně nesmí

být provedeny

1.2.2	Bezpečnostní piktogramy

Nebezpečí vysokého napětí

- Signály obsluze, která by si svým působení

mohla přivodit zranění elektrickým proudem,

pokud nebude dodržovat uvedené bezpečnostní

předpisy.

Všeobecná nebezpečí

- Signály obsluze, která by si svým působení

mohla přivodit fyzická zranění, pokud nebude

dodržovat uvedené bezpečnostní předpisy.

Nebezpečí způsobené teplem

- Signály obsluze, která by si svým působení

mohla přivodit popálení, pokud nebude

dodržovat uvedené bezpečnostní předpisy

STRANA 6

DŮLEŽITÉ !

Aby se předešlo jakémukoliv nebezpečí z poranění

elektrickým proudem, vždy odpojte přístroj z napájení

před tím, než začnete manipulovat s elektrickým

připojením nebo provádět jakékoliv servisní práce

na přístroji.

Takto označené instrukce musí být známy všem

osobám, které budou přístroj dopravovat nebo

instalovat.

LIKVIDACE

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená,

že ani výrobek, ani obal nemohou být považovány

za normální komunální odpad, ale musí být likvidovány

v místech určených pro recyklaci elektrických a

elektronických zařízení. Váš podíl na správné manipulaci

s výrobkem chrání životní prostředí vašich známých.

Zdraví a životní prostředí může být ohroženo

nesprávnou manipulací.

Další informace o recyklaci produktu obdržíte v místě

vaší místní samosprávy, co se týká sběrného místa,

nebo můžete dát zboží k recyklaci v místě nákupu.

Tato ustanovení jsou závazná pouze v zemích EU.

1.3	IDENTIFIKACE HLAVNÍCH SOUČÁSTÍ (Obr. 1a, 1b)

1)Držadlo

2)Výběr funkce Přerušení/Odvlhčování

3)Vstupní vzduchová mřížka

4)Sběrná kondenzační nádrž

5)Mřížka odvodu vzduchu

6)Kryt zátky nepřetržitého odvodu vody

STRANA 8

1.4	POPIS PROVOZU

Vlhký vzduch nasávaný ventilátorem prochází

přes chlazenou komoru. To způsobí kondenzaci

vzdušné vlhkosti ve formě vodních kapek, které

jsou shromažďovány ve sběrné nádrži. Zařízení

je vhodné pro použití v jakémkoliv prostředí, kde

jsou problémy s vysokou vlhkostí, jako např.

kuchyně, prádelny, zimní zahrady atd.

1.5	UPOZORNĚNÍ

- Přístroj musí být používán pouze v souladu

s účelem, pro který byl vyroben, tj. pro odvlhčení

prostoru, ve kterém byl umístěn. Veškerá další

použití nejsou správná a tudíž nebezpečná.

- Výrobce není odpovědný za osobní zranění

nebo poškození majetku způsobené nevhodným,

nesprávným nebo neodůvodněným použitím.

- V případě rozbití nebo nesprávné funkce přístroje,

vypněte přístroj a nepokoušejte se ho opravit.

- Pro opravu přístroje kontaktujte technický servis

prodejce autorizovaný výrobcem a vyžádejte si

originální náhradní díly pro opravu. Nedodržení

těchto instrukcí může ovlivnit bezpečnost přístroje.

- Nedovolte, aby s přístrojem manipulovali děti

nebo nesvéprávné osoby bez dohledu.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely v koupelně

nebo sprše bez dodržení speciálních předpisů.

- Neinstalujte zařízení v prostorách, kde vzduch

může obsahovat plyny, oleje nebo sirnaté látky,

nebo blízko zdrojů tepla.

- Neumísťujte na vrchní část přístroje těžké nebo

horké předměty.

- Odvlhčovač nemůže být používán v prostředí, kde

by mohl být pokropen nebo postříkán.

STRANA 10

- Pokud si již nepřejete používat přístroj, pak jej

musíte odpojit od napájení. Rizikové části přístroje

musí být ošetřeny tak aby byly neškodné, protože

jsou nebezpečné, pokud si s nimi hrají děti.

UPOZORNĚNÍ!

TENTO PRODUKT OBSAHUJE EKOLOGICKÉ

CHLADIVO R 134A S P.O.Z. = 0 (POTENCIÁL

OZONOVÉ SPOTŘEBY). PO SKONČENÍ

ŽIVOTNOSTI MUSÍ BÝT DODÁN DO SPECIÁLNÍCH

CENTER. INFORMACE VÁM PODÁ MÍSTNÍ ÚŘAD.

Nevypouštějte R 134A do atmosféry: R 134A je

skleníkový plyn, uvedený v Kjótském protokolu

s Potencionálem Globálního Oteplování

(P.G.O.) = 1300

STRANA 12

2.	INSTALACE

Umístěte přístroj ve vhodném prostředí. Ujistěte se,

že je volný prostor alespoň 50 cm před mřížkou

přívodu vzduchu a taktéž, že záclony nebo jiné

předměty nebrání vstupu vzduchu.

2.1	ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ

Před tím, než zapnete přístroj do napájení,

ujistěte se, že:

- údaje na identifikační desce odpovídají údajům

na napájecí svorkovnici

- nominální příkon odvlhčovače, ve spojení s dalšími

přístroji domácnosti, nepřekročí kapacitu pojistek

a nedojde ke zkratu.

UPOZORNĚNÍ!

Připojení na napájení musí být provedeno specializovanou

osobou v souladu s platnými místními předpisy (s výjimkou

mobilní aplikace, která nevyžaduje pevnou instalaci). Pojistky

napájení musí být vybaveny příslušnými unipolárními spínači,

které jsou v souladu s předpisy v dané zemi. Zkontrolujte, zda

je napájení uzemněno a chráněno proti přepětí a zkratování

(pojistky nebo funkčně obdobné zařízení)

STRANA 14

DŮLEŽITÉ: V souladu s předpisy pro zapojení musí

být přívodní kabel vybaven unipolární přípojkou,

kompatibilní s maximální absorpční energií přístroje

a se spínacími kontakty, které umožňují celkové

vypnutí ze sítě, které odpovídá podmínkám

specifikovaným pro přepětí kategorie III.

2.2.	 PORUCHY NAPÁJENÍ

Pokud dojde k výpadku proudu v průběhu provozu

přístroje, pamatuje si odvlhčovač svojí poslední

provozní funkci.

Pokud dojde k obnově napájení, přístroj začne

znova provoz v souladu s předchozím nastavením

STRANA 16

3.	POUŽITÍ A ÚDRŽBA

3.1 	ŘÍDÍCÍ PANEL

Odvlhčovač, který jste zakoupili, má přednost

v elektronické logice v řízení provozu a optimalizaci

spotřeby a výkonu.

Značky a informace na displeji řídícího pultu mají

následující významy (obr. 3 a 4):

A) tlačítko Start / Zastavení

B) kondenzátní nádrž je plná / chybové označení

3.2	ZAPNUTÍ, ODVLHČOVÁNÍ, VYPNUTÍ

Když je ovladač na desce (obr.4 pozice A)

v pozici O, znamená to, že je zařízení

mimo provoz.

Pro aktivaci chodu otočte ovladač ve směru hodinových

Ručiček. Pokračujte v otáčení ovladače tímto směrem

a zvýšíte tím intenzitu odvlhčování v daném prostoru,

zatímco opačným pohybem v protisměru hodinových

ručiček jí snížíte. Maximum i minimu se dosáhne tehdy,

kdy se ovladač dostane do limitní polohy.

Zařízení (pokud je zapnuto) se u vede do provozu, nebo

naopak vypne, vždy když dosáhne relativní vlhkosti

požadované přes ovladač.

Pro vypnutí zařízení vraťte ovladač do polohy O.

STRANA 18

3.3	PROVOZ S PRŮBĚŽNÝM ODVODEM

Pokud potřebujete, aby odvlhčovač pracoval bez

toho, že musíte v pravidelných vyprazdňovat nádrž,

doporučujeme instalaci s průběžným odvodem.

Provozovat odvlhčovač s průběžným odvodem

kondenzátu, vyžaduje následující kroky:

- Otočte víko odvodu vody o 30 – 40° v protisměru

hodinových ručiček a vytáhněte celý kryt z přístroje

(obr. 5 pozice A).

- Vytáhněte gumové těsnění z umístění na odtoku z

vodní nádrže (obr. 5 pozice B).

- Vložte gumovou hadici (není součástí dodávky)

s vnitřním průměrem 13 mm na odtok z vodní nádrže.

- Před každou manipulací vypněte zařízení ze zásuvky.

Pokud budete chtít vrátit kondenzát do nádrže, postupujte

tímto způsobem ale v opačném pořadí a po opětovném

spuštění se začne napouštět voda do nádrže.

STRANA 20

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že nainstalovaná hadice

nepřesahuje výšku odvodního otvoru, jinak bude voda

zůstávat v nádrži. Dále se ujistěte, že hadice není

poškozená, zkroucená nebo jinak blokovaná.

UPOZORNĚNÍ: Uschovejte gumové těsnění: bude

potřeba k utěsnění výpustě z nádrže pokud budete

chtít nádrž vylévat.

3.4	PROVOZ PŘI NÍZKÉ TEPLOTĚ

Odvlhčovač je možné použít při extrémně nízkých

teplotách, při kterých elektronická regulace přístroje

zapne automatickou odmrazovací funkci (od minima 5°C)

3.5	VYPRÁZDNĚNÍ NÁDRŽE

Pokud hladina v nádrži dosáhne maxima,

objeví se na displeji upozorňující rozsvícený

obrázek nádrže (2).

Po této signalizaci se přístroj vypne.

Pro obnovení jeho činnosti musíte provést

následující úkony:

- Vyjměte nádrž z jejího uložení (obr.6)

- Vylijte vodu obsaženou v nádrži.

- Vložte zpět ucpávku a vložte nádrž na její místo

UPOZORNĚNÍ:

Jedná se o nepitnou vodu! Nepoužívejte jí pro

přípravu potravin nebo vaření.

STRANA 22

3.6	VYČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU

Filtr zachycuje vzduchové nečistoty. Proto

je třeba filtr čistit jednou za měsíc.

- Vyjměte nádrž z odvlhčovače (obr.6)

- Ohněte vzduchový filtr tlakem na oko a vytáhněte

- ve směru šipky A, abyste ho uvolnili ze dvou háčků,

- pak vyjměte filtr z přístroje tlakem na háček ve směru

- šipky B (obr.7)

- Vymyjte filtr proudem vody a nechte jej usušit.

- Vložte filtr zpět dovnitř, osaďte jej do těsnění, a tlačením

přes očko ve směru šipky B jej uložte do jeho pozice

(obr. 7).

- Vložte zpět nádrž.

3.7	PŘEPRAVA ODVLHČOVAČE

Odvlhčovač musí být transportován ve svislé poloze.

Pokud dojde k přepravě ve vodorovné pozici, vyčkejte

alespoň hodinu po jeho narovnání než ho uvedete

do provozu.

Před dopravou vyprázdněte úplně nádrž.

STRANA 24

3.8	BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Odpojte veškeré napájení přístroje před tím,

než začnete provádět jakoukoliv údržbu.

3.9	VYČIŠTĚNÍ ODVLHČOVAČE

Odpojte veškeré napájení přístroje před tím,

než začnete čistit přístroj.

Pro vnější čištění používejte pouze detergenty

(nikdy benzin, naftu nebo podobné produkty).

Použijte pouze navlhčený hadr, aby se předešlo

průniku vlhkosti dovnitř přístroje.

Nepoužívejte přímý proud vody, který by mohl

mít vliv na bezpečnost přístroje.

3.10	SKLADOVÁNÍ ODVLHČOVAČE

Vytáhněte zástrčku

Vyčistěte vzduchový filtr

Vyprázdněte kondenzát z nádrže

UPOZORNĚNÍ PRO TECHNICKÁ SERVISNÍ CENTRA

Pokud je třeba provádět na přístroji svářečské operace,

věnujte zvýšenou pozornost plastovým částem odvlhčovače.

Doporučujeme je bezpečně ochránit nebo dočasně vyjmout.

STRANA 26

SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ

F1 – Napěťová ochrana

F2 – Protimrazový termostat

H1 – Světlo signalizace max. hladiny kondenzátu

M1 – Motor kompresoru

M2 – Motor ventilátoru

X3 – 2-pólový spínač

S2 – Mikrospínač naplnění nádrže

X1 – 2-pólový spínač

X2 – 2-pólový spínač

S4 – Spínač čidla vlhkosti

B1 – Sonda čidla vlhkosti

T1 – Čidlo vlhkosti

STRANA 28

SPECIFIKACE

Napájecí napětí

Příkon zařízení při

odvlhčovacím procesu

Vzduchový průtok

Chladivo

Čidlo vlhkosti

Rozmrazovací zařízení

Objem nádrže

Rozměry

(výška x délka x šířka)mm

Váha

Podmínky maximálního výkonu

při odvlhčovacím procesu

suchý teploměr/mokrý teploměr

Podmínky minimálního

provozního výkonu

suchý teploměr/mokrý teploměr

Pojistka

STRANA 30

ODSTRAŇOVÁNÍ BĚŽNÝCH ZÁVAD

PROBLÉM			VĚTŠINOU ZPŮSOBENO		NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Odvlhčovač nepracuje		Není zapnutý přístroj			Zapojte přístroj

Zařízení seřízeno na minimum		Nastavte požadovaný stav

Nádrž je plná				Vyprázdněte nádrž

Přístroj neodvlhčuje		Teplota a vlhkost v místnosti		Je to za určitých okolností normální			 jsou příliš nízké			že přístroj nepracuje

Přístroj  pracuje, ale 		Prostor je příliš velký

V prostoru se nesníží vlhkost 	V prostoru jsou vydatné zdroje

vlhkosti (např. pára z vaření)

STRANA 32