Předně vám chceme poděkovat. Zakoupili jste si

Jeden z nejlepších odvlhčovačů na vašem trhu.

Přečtěte tento manuál pečlivě před tím, než uvedete

zařízení do provozu (instalací, údržbou a použitím)

a řiďte se instrukcemi uvedenými v jednotlivých kapitolách.

Uschovejte manuál pro použití v budoucnosti.

Po sejmutí obalu si zkontrolujte, zda je zařízení

nepoškozené a v normálním stavu.

Obal nesmí být ponechán v dosahu dětí, jelikož

může dojít k jejich zranění.

LIKVIDACE

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená,

že ani výrobek, ani obal nemohou být považovány

za normální komunální odpad, ale musí být likvidovány

v místech určených pro recyklaci elektrických a

elektronických zařízení. Váš podíl na správné manipulaci

s výrobkem chrání životní prostředí vašich známých.

Zdraví a životní prostředí může být ohroženo

nesprávnou manipulací.

Další informace o recyklaci produktu obdržíte v místě

vaší místní samosprávy, co se týká sběrného místa,

nebo můžete dát zboží k recyklaci v místě nákupu.

Tato ustanovení jsou závazná pouze v zemích EU.

STRANA 2

IDENTIFIKACE

HLAVNÍCH SOUČÁSTÍ

1)Řídící panel

2)Vzduchový filtr

3)Sběrná kondenzační nádrž

4)Držák

5)Mřížka odvodu vzduchu

6)Mřížka přívodu vzduchu

STRANA 3

POPIS PROVOZU

Vlhký vzduch nasávaný ventilátorem prochází

přes chlazenou komoru. To způsobí kondenzaci

vzdušné vlhkosti ve formě vodních kapek, které

jsou shromažďovány ve sběrné nádrži. Zařízení

je vhodné pro použití v jakémkoliv prostředí, kde

jsou problémy s vysokou vlhkostí, jako např.

kuchyně, prádelny, zimní zahrady atd.

UPOZORNĚNÍ

- Abyste předešli poškození kompresoru

při dalším spuštění, nastane další aktivace se

zpožděním 3 minuty po posledním vypnutí.

- Přístroj musí být používán pouze v souladu

s účelem, pro který byl vyroben, tj. pro odvlhčení

prostoru, ve kterém byl umístěn. Veškerá další

použití nejsou správná a tudíž nebezpečná.

Výrobce není odpovědný za osobní zranění

nebo poškození majetku způsobené nevhodným,

nesprávným nebo neodůvodněným použitím.

- V případě rozbití nebo nesprávné funkce

přístroje, vypněte přístroj a nepokoušejte se ho

opravit. Pro opravu přístroje kontaktujte technický

servis prodejce autorizovaný výrobcem a vyžádejte

si originální náhradní díly pro opravu. Nedodržení

těchto instrukcí může ovlivnit bezpečnost přístroje.

STRANA 4

- Nedovolte, aby s přístrojem manipulovali děti

nebo nesvéprávné osoby bez dohledu.

- Nepoužívejte prodlužovací kabely v koupelně

nebo sprše bez dodržení speciálních předpisů.

- Neinstalujte zařízení v prostorách, kde vzduch

může obsahovat plyny, oleje nebo sirnaté látky,

nebo blízko zdrojů tepla.

- Neumísťujte na vrchní část přístroje těžké nebo

horké předměty.

- Pokud si již nepřejete používat přístroj, pak jej

musíte odpojit od napájení. Rizikové části přístroje

musí být ošetřeny tak aby byly neškodné, protože

jsou nebezpečné, pokud si s nimi hrají děti.

STRANA 5

UPOZORNĚNÍ!

TENTO PRODUKT OBSAHUJE EKOLOGICKÉ

CHLADIVO R 407C S P.O.Z. = 0 (POTENCIÁL

OZONOVÉ SPOTŘEBY).

Nevypouštějte R 407C do atmosféry: R 407C je

fluorizovaný skleníkový plyn, uvedený v Kjótském

protokolu s Potencionálem Globálního Oteplování

(P.G.O.) = 1653

INSTALACE

Umístěte přístroj ve vhodném prostředí. Ujistěte se,

že je volný prostor alespoň 50 cm před mřížkou

přívodu vzduchu a taktéž, že záclony nebo jiné

předměty nebrání vstupu vzduchu (obr.2).

STRANA 6

SLOŽENÍ DRŽÁKU PŘÍSTROJE

Pro instalaci držáku zařízení postupujte podle

následující instrukce: (obr.3)

- Vložte kroužek (A) na trubici (B)

- Vyjměte držák (C) z polystyrenového krytu

pokrývajícího odvlhčovač a umístěte ho na

postraní trubice (B) přiložené k výrobku.

- Přišroubujte dvěma dodanými šrouby držák

k postraním trubicím.

STRANA 7

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ

Před tím, než zapnete přístroj do napájení,

ujistěte se, že:

- údaje na identifikační desce odpovídají údajům

na napájecí svorkovnici (destička je umístěna v uložení

nádrže)

- silové připojení má uzemnění o patřičné velikosti

pro startovací proud 20A a je chráněno T pojistkou 10A

- zásuvka má kapacitu 10A při 230V. Pokud

zásuvka není kompatibilní se zástrčkou, vyměňte jí

za CEI standard.

- prodlužovací kabel (pokud je použit) musí mít

průřez minimálně 1,5 mm².

- přístroj je nainstalován v souladu s místní legislativou

- nominální příkon odvlhčovače, ve spojení s dalšími

přístroji domácnosti, nepřekročí kapacitu pojistek a nedojde

ke zkratu.

STRANA 8

ŘÍDÍCÍ PANEL

Odvlhčovač, který jste zakoupili, má přednost

v elektronické logice v řízení provozu a optimalizaci

spotřeby a výkonu.

1) tlačítko přerušení provozu

2) tlačítko zvýšení vlhkosti

3) tlačítko snížení vlhkosti

4) hodnota vlhkosti v prostoru

5) svítící displej

6) LED lampa signálu „nádrž je plná“

7) Výběr funkcí

STRANA 9

VÝBĚR FUNKCÍ

ZASTAVENÍ

Tlačítko (1)

Veškeré funkce jsou zastaveny. Odpovídající

LED lampa svítí a osvětlený displej zhasne.

Pro nové zapnutí pouze stiskněte tlačítko znova.

VÝBĚR VLHKOSTI

Tlačítko (2), navýšení

Tlačítko (3), snížení.

Na displeji (5) se objeví vybraná vlhkost.

Stisknutím tlačítek (2) a (3) jí můžete změnit.

Doporučená hodnota relativní vlhkosti je mezi

40% - 60%. Nastavuje se ve stupnici po 5%.

VÝBĚR FUNKCE

Pracujte s tlačítkem 7, abyste vybrali požadovanou

funkci odvlhčovače.

- Pokud svítí LED lampa „9“ znamená to, že

zařízení pracuje v zvlhčovacím režimu. Je možné

nastavit hodnotu

STRANA 10

vybrané relativní vlhkosti v prostoru, kde je

zařízení umístěno

- Když svítí LED lampa „8“ a objeví se na displeji

znak „HI“, znamená to, že odvlhčovač pracuje průběžně

na maximální výkon. Tato funkce optimalizuje odvlhčování

a redukuje na minimum potřebný čas.

UPOZORNĚNÍ: Pokud klesne relativní vlhkost na velmi

nízkou hodnotu (20 – 25%), nebo není důvod k odvlhčování,

činnost přístroje se zastaví a objeví se na displeji znak „Hr“.

Zvukový signál se ozve okamžitě, když se relativní vlhkost

zvýší. Pokud přístroj vydává zvukový signál i při vyšší

vlhkosti, kontaktujte servisní středisko prodejce.

DISPLEJ VLHKOSTI PROSTŘEDÍ

Tlačítko (4)

Stlačte tlačítko (4) a zobrazí se vám hodnota relativní vlhkosti

prostředí. Hodnota na displeji (5) bliká po několik vteřin.

STRANA 11

PROVOZ S PRŮBĚŽNÝM ODVODEM

Provozovat odvlhčovač s průběžným odvodem

kondenzátu, vyžaduje následující kroky:

- Vyjměte nádrž ze zařízení

- Vložte gumovou hadici z obdržené výstroje

do sběrné nádrže kondenzátu (na vrchu

vodotěsného prostoru nádrže).

- Zajistěte hadici kovovou sponkou z

obdržené výbavy.

- Současně stlačte zvýšené tlačítko (2) a

zapuštěné tlačítko (3) na tři vteřiny. Aktivace této

funkce se objeví na displeji blikající LED lampou

nádrže.

UPOZORNĚNÍ: funkce průběžného odvodu

kondenzátu se vyruší v následujících případech:

- Prázdná nádrž je znovu vložena.

PROVOZ PŘI NÍZKÉ TEPLOTĚ

Odvlhčovač je možné použít při extrémně nízkých

teplotách, při kterých elektronická regulace přístroje

zapne automatickou odmrazovací funkci (od minima 2°C)

STRANA 12

VYPRÁZDNĚNÍ NÁDRŽE

LED lampa „Plná nádrž“ (6)

Pokud hladina v nádrži dosáhne maxima,

začne na displeji blikat světlo a během několika

vteřin přístroj vydá zvukový signál.

Po této signalizaci se přístroj vypne.

Pro obnovení jeho činnosti musíte provést

následující úkony:

- Vyjměte nádrž z jejího uložení (obr.5)

- Vylijte vodu obsaženou v nádrži.

- Vložte zpět nádrž na její místo

STRANA 13

VYJMUTÍ A VYČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO

FILTRU

Filtr zachytí veškeré nečistoty ze vzduchu,

proto musí být čištěn každý měsíc.

- Vytáhněte kabel ze zásuvky

- Odšroubujte dva šrouby (A) přidržující mřížku

na přívodu vzduchu (B) křížovým šroubovákem

(obr.6)

- Vyjměte mřížku a filtr z jeho uložení

- Vyjměte filtr (C) z jeho uložení v mřížce a vyčistěte

proudem vody.

- Vysušte opatrně filtr i uložení

- Vložte stejnou cestou filtr zpět a zajistěte opět

dvěma šrouby.

STRANA 14

PŘEMÍSTĚNÍ ODVLHČOVAČE

Odvlhčovač je vybaven kolečky a držákem pro

snadnější manipulaci.

Před tím, než přemístíte zařízení, proveďte následující:

- odpojte zařízení ze zásuvky a odpojte tak od sítě.

- počkejte 5 minut před tím, než začnete

s přemístěním

- Vyprázdněte nádrž na kondenzát

UPOZORNĚNÍ

Při přemisťování nenaklánějte příliš přístroj.

PŘEPRAVA ODVLHČOVAČE

Odvlhčovač musí být transportován ve svislé poloze.

Pokud dojde k přepravě ve vodorovné pozici, vyčkejte

alespoň hodinu po jeho narovnání než ho uvedete

do provozu.

Před dopravou vyprázdněte úplně nádrž.

VYČIŠTĚNÍ ODVLHČOVAČE

Odpojte veškeré napájení přístroje před tím,

než začnete čistit přístroj.

Pro vnější čištění používejte pouze detergenty

(nikdy benzin, naftu nebo podobné produkty).

Použijte pouze navlhčený hadr, aby se předešlo

průniku vlhkosti dovnitř přístroje.

Nepoužívejte přímý proud vody, který by mohl

mít vliv na bezpečnost přístroje.

STRANA 15

BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Odpojte zařízení ze zásuvky při jakékoliv práci

na přístroji.

Pokud je přívodní kabel poškozený, musí být

vyměněn naší společností nebo naším

technickým servisem.

SKLADOVÁNÍ ODVLHČOVAČE

- Vytáhněte zástrčku

- Vyčistěte vzduchový filtr

- Vyprázdněte kondenzát z nádrže

UPOZORNĚNÍ PRO TECHNICKÁ

SERVISNÍ CENTRA

Pokud je třeba provádět na přístroji svářečské

operace, věnujte zvýšenou pozornost plastovým

částem odvlhčovače. Doporučujeme je bezpečně

ochránit nebo dočasně vyjmout.

STRANA 16

SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ

A1 - Elektronická karta (napájení)

A2 - Elektronická karta (regulace)

B1 - Snímač vlhkosti

B2 - Čidlo odpařovače

F1 - Teplotní ochrana kompresoru

I1 - Odlučovací odpor rozhraní

K1 - Kompresorové relé

K2 - Ventilátorové relé

M1 - Motorem poháněný kompresor

M2 - Ventilátor

S1 - Mikrospínač umístění nádrže

S2 - Mikrospínač naplnění nádrže

T1 - Transformátor

X1 - Napájení desky svorkovnice

X2 - 6ti pólový konektor

X3 - 5ti pólový konektor

X4 - 3 pólový konektor

Z1 – Kompresorový kondenzátor

STRANA 17

ODSTRAŇOVÁNÍ BĚŽNÝCH ZÁVAD

PROBLÉM			VĚTŠINOU ZPŮSOBENO		NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Odvlhčovač nepracuje		Není zapnutý přístroj			Zapojte přístroj

Čidlo seřízeno na minimum		nastavte žádanou hodnotu

Nádrž je plná				Vyprázdněte nádrž

Přístroj neodvlhčuje		Teplota a vlhkost v místnosti		Je to za určitých okolností normální

Jsou příliš nízké			že přístroj nepracuje

Přístroj  pracuje, ale v prostoru	Prostor je příliš velký

se nesníží vlhkost 		V prostoru jsou vydatné zdroje

vlhkosti (např. pára z vaření)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí

Příkon při (27°C – 65% RV)

Příkon při (32°C – 80% RV)

Spotřeba proudu při (27°C – 65% RV)

Spotřeba proudu při (32°C – 80% RV)

Odvlhčovací výkon při 27°C – 65% RV

Odvlhčovací výkon při 32°C – 80% RV

Vzduchový průtok

Chladivo

Čidlo vlhkosti

Rozmrazovací zařízení

Objem nádrže

Rozměry (výška x délka x šířka)

Váha

PROVOZNÍ LIMITY

Maximální provozní podmínky:suchý teploměr/mokry teploměr

Maximální provozní podmínky:suchý teploměr/mokry teploměr

STRANA 18